## Slide 1: リアルタイム光学エフェクトの深淵へ～究極表現への道と位置～
シリコンスタジオ株式会社
技術統括部 研究開発室 室長／フェロー
川瀬 正樹
masa@siliconstudio.co.jp

## Slide 2: リアルタイム光学エフェクトの深淵へ～究極表現への道と位置～ Bokeh Deep Dive: ボケ編
シリコンスタジオ株式会社
技術統括部 研究開発室 室長／フェロー
川瀬 正樹
masa@siliconstudio.co.jp

## Slide 3: 内容
リアルタイム光学エフェクトの変遷
光学エフェクトと実写の隔たり
より写実性の高いボケの表現へ
その他の効果と課題
まとめ

## Slide 4: リアルタイム光学エフェクトの変遷
ボケ表現の進化

## Slide 5: 被写界深度(ボケ)表現の発展
1990年代後半～2000年代前半
  ボカした画像を深度によってブレンドする簡易的な手法
    [Kawase 2002]
2000年代後半
  HDRによる写実性の高いボケ表現
    [Gotanda 2009] etc.
  深度によるマスク処理で前景の漏れ出しを抑制
    レイヤー数の増加と併せてやや大きめのボケの実現
  口径食(Optical Vignetting)の表現
    [Gotanda et al. 2007]
  Scatter方式の開発
    サンプリング不足が生じないため大きなボケの高品質化
    全ピクセル対象で負荷も高く当初の実用例は少ない

## Slide 6: 被写界深度(ボケ)表現の発展
2010年代
  幾何光学によるボケ味の表現
    [Kawase 2008, 2012, 2015.a]
  Scatter-as-Gatherアプローチの発展
    [Sousa 2013] [Jimenez 2014]
    周囲のCoCの影響範囲かどうかを判断して疑似的なScatter処理
      CoC: Circle of Confusion (錯乱円／ボケ像の直径)
    レイヤーを増やさなくてもある程度正しい遮蔽表現が可能
  Scatter/Gatherハイブリッド方式の発展／任意形状の絞り表現
    [Kawase 2012, 2015.a] [Abadie 2018]
    明るく重要なピクセルのみに効率的に高品質なボケ表現を適用
    LUTの間接参照による任意の絞り形状表現
  アナモルフィック非点収差の表現など
    [Kawase 2012, 2015.a]

## Slide 7: 被写界深度(ボケ)表現の発展
2020年代？
  現在どのような表現が可能で今後どう発展する？

## Slide 8
シンプルな被写界深度表現
Cited from:『DOUBLE-S.T.E.A.L.におけるリアルタイムCG表現技法』[Kawase 2002]
©2002 BUNKASHA PUBLISHING CO.,LTD.

## Slide 9
シンプルな被写界深度表現
Cited from:『DOUBLE-S.T.E.A.L.におけるリアルタイムCG表現技法』[Kawase 2002]
©2002 BUNKASHA PUBLISHING CO.,LTD.

## Slide 10
シンプルな被写界深度表現
Cited from:『DOUBLE-S.T.E.A.L.におけるリアルタイムCG表現技法』[Kawase 2002]
©2002 BUNKASHA PUBLISHING CO.,LTD.

## Slide 11
シンプルな被写界深度表現
©2005 BUNKASHA PUBLISHING CO.,LTD.

## Slide 12
HDR／口径食その他の表現
Cited from:『レンダリストのためのカメラ（光学）理論とポストエフェクト』[Gotanda et al. 2007]

## Slide 13
Hybrid of Scattering and Gathering
Cited from: “Making Your Bokeh Fascinating” [Kawase 2015.a]

## Slide 14
Hybrid Scattering
Cited from: “A LIFE OF A BOKEH” [Abadie 2018]

## Slide 15
幾何光学によるボケ味
Notes: 収差、口径食によるボケ味表現。

## Slide 16: 光学エフェクトと実写の隔たり
実写のボケと何が異なるのか？
何が足りないのか？

## Slide 17: ボケの大きさ
一般的なリアルタイム実装の被写界深度表現
  ボケの大きさを画面縦サイズの5～10%程度に制限
    レイヤー数の少ないScatter-as-Gather実装が主流
    多くのゲーム用途では充分なサイズ
実写のボケの大きさ
  画面の20～50%を超えるボケも生じる
    マクロ撮影や望遠のポートレート撮影を見ると判りやすい
  画面全体を占めるようなボケも生じ得る

## Slide 18
実写における巨大な玉ボケの例 Cited from: “Understanding Bokeh”
https://www.bhphotovideo.com/explora/photography/tips-and-solutions/understanding-bokeh

## Slide 19
従来実装での巨大な玉ボケ
解像感とディティール表現の不足

## Slide 20: ボケのディティール／複雑さ
リアルタイム実装の多くはボケ表現がシンプル
  ボケの内部に模様がない
    単色あるいは単調な濃淡
    簡易的な幾何光学収差によるボケ味
  大きなボケのエッジがはっきりしていない
    パフォーマンスのため低解像度にせざるを得ない
    ジャギーが目立つためブラーの追加が必須(特にエッジ部分)
      低解像度化に起因するジャギーを消すためにぼかして誤魔化すしかない

## Slide 21: 実写とのディティールの違い
幾何光学による従来のボケ味表現
Cited from: https://www.pentaxforums.com/forums/10-pentax-slr-lens-discussion/81530-lens-bokeh-research-help-3.html

## Slide 22: 実写のボケのディティール
Cited from: https://www.pentaxforums.com/forums/10-pentax-slr-lens-discussion/81530-lens-bokeh-research-help-3.html

## Slide 23: 実写のボケの回折模様(主にエッジ部)
Cited from: https://www.pentaxforums.com/forums/10-pentax-slr-lens-discussion/81530-lens-bokeh-research-help-3.html

## Slide 24: 不均一なレンズ表面の模様
玉ねぎボケ(年輪ボケ)
  レンズ表面の加工痕など
Cited from: https://www.pentaxforums.com/forums/10-pentax-slr-lens-discussion/81530-lens-bokeh-research-help-3.html

## Slide 25: より写実性の高いボケの表現へ

## Slide 26: 実写との違いが目立つ要因
主にエッジ部分に見える回折パターン
玉ねぎボケなどレンズ表面の模様
表現できるボケの大きさ
Cited from: https://www.pentaxforums.com/forums/10-pentax-slr-lens-discussion/81530-lens-bokeh-research-help-3.html

## Slide 27: 回折パターン

## Slide 28: 回折パターン
光の波としての性質による干渉模様
  開口絞りを通った光(電磁波)は必ず回り込んで広がる(回折)
  電磁波は波として干渉する
  センサー面に到達した光は干渉によって模様を作る
実装には波動光学を考慮する必要あり
  必ずしも厳密なシミュレーションが必須ではない

## Slide 29: 回折パターン
センサー面に到達した光は干渉によって模様を作る
  フォーカス部分ではエアリーディスクとエアリーパターン
    これがブルームやスターバースト(回折フレア)となる
  デフォーカス部分では主にボケのエッジに現れる回折縞
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 30: 回折パターンの実装

## Slide 31: 回折パターンの実装のヒントとして…
ボケ味の実装手法のおさらい
  [Kawase 2008, 2012, 2015]
  球面収差と軸上色収差の簡易シミュレーション

## Slide 32: ボケ味に影響する特に重要な収差
単色収差(ザイデルの5収差)
  球面収差(Spherical Aberration: SA)
  コマ収差
  像面湾曲
  非点収差(レンズによる乱視)
  歪曲収差
色収差(Chromatic aberrations: CA)
  倍率色収差 (CA of Magnification)
  軸上色収差 (Axial / Longitudinal CA)

## Slide 33: 球面収差
平行な光線で発生する焦点距離のずれ
レンズ表面が球面(球面レンズ)であることに起因
  理想的な屈折面ではない
  製造コストが低いためよく使われる

## Slide 34: 球面収差の原理
光軸から遠い光線ほどレンズの近くで合焦する
それぞれの入射高に対応する焦点距離
近軸理論の焦点距離
光軸
光線の入射高
光軸からの垂直距離

## Slide 35: 球面収差のボケ(一点に合焦しない)
スポットダイアグラム
前ボケ(鋭いエッジ)
後ボケ(柔らかいエッジ)
光軸
最小錯乱円
Circle of
least confusion
(a.k.a. COLC)

## Slide 36: 球面収差の影響
不完全なフォーカス
  一点にフォーカスしない
前ボケにハードエッジ
後ボケにソフトエッジ
球面レンズ

## Slide 37: 球面収差の補正
ダブレットレンズ
  凸レンズと凹レンズの2枚を貼り合わせたもの
  凹レンズの収差で凸レンズの収差を打ち消す
  完全な補正はできない
トリプレットレンズ
  ダブレットに更に1枚レンズを追加したもの
  完全では無いがかなり高度な補正が可能
非球面レンズ
  球面ではない理想的な屈折面をもつレンズ
  球面収差に関しては完全な補正が可能
  高価

## Slide 38: ダブレットレンズによる補正例
それぞれの入射高に対応する焦点距離
最小錯乱面
前ボケ
後ボケ
光軸

## Slide 39: 補正前後の比較
球面レンズ
ダブレットレンズ

## Slide 40: 縦収差図の一種
球面収差の様子を示すグラフ
収差曲線(縦収差曲線)とも
Y: 入射高
Y: 入射高
X: 収差(焦点距離のずれ)量
球面レンズ
ダブレットレンズ等

## Slide 41: ボケ味に影響する特に重要な収差
単色収差(ザイデルの5収差)
  球面収差(Spherical Aberration: SA)
  コマ収差
  像面湾曲
  非点収差(レンズによる乱視)
  歪曲収差
色収差(Chromatic aberrations: CA)
  倍率色収差 (CA of Magnification)
  軸上色収差 (Axial / Longitudinal CA)

## Slide 42: 軸上色収差
光の波長(色)の違いで生じる収差の一種
波長によって屈折率が異なることに起因
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Chromatic_aberration_lens_diagram.svg

## Slide 43: 軸上色収差の原理
それぞれの波長の焦点距離
入射高

## Slide 44: 軸上色収差によるボケ
周辺光のみに着目したスポットダイアグラム
前ボケ
後ボケ

## Slide 45: 球面収差と軸上色収差による効果
前ボケに赤く鋭いエッジ
後ボケに青く柔らかいエッジ
フォーカス付近に特に強い効果
ルーペで実際に作ったボケ現象の写真
前ボケ
後ボケ

## Slide 46: 軸上色収差の補正
色消しレンズ
  ダブレットやトリプレットレンズによる補正
    分散性の異なる素材のレンズの組み合わせ
    複数の波長を同じ距離に合焦させることができる
    可視波長の全域を完全に補正することはできない

## Slide 47: 色消しレンズ
Apochromatic triplet
アクロマートレンズ
  ダブレットなど
  2波長を同じ距離に合焦できる
    例えば赤と青
アポクロマート(APO)レンズ
  トリプレットなど
  一般に3波長を同じ距離に合焦
    例えば赤、青、緑
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lens6b-en.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apochromat_2.svg

## Slide 48: アクロマート(ダブレット)レンズの補正例
全ての波長を一点には合焦できない
  赤と青を一致させると他(緑など)は一致しない
それぞれの波長の焦点距離

## Slide 49: アクロマート(ダブレット)レンズのボケ
周辺光のみに着目したスポットダイアグラム
前ボケ
後ボケ

## Slide 50: 補正前後の比較
軸上色収差
軸上色収差(残存色収差)
2次スペクトルとも呼ばれる

## Slide 51: アクロマート(ダブレット)による補正
ダブレットは軸上色収差と同時に球面収差も補正
  それぞれの特性が組み合わさったボケになる
  残存球面収差
    ソフト／シャープエッジ
    中央の減衰／鋭いピーク
  残存軸上色収差
    同心円状の着色
  複雑な構造のボケ味
    残存収差がボケ味を創る
×
＝

## Slide 52: 収差補正された典型的なボケ
アクロマート(ダブレット)補正
  典型的な残存収差
    前ボケに紫色のソフトエッジ
    後ボケに緑色のハードエッジ
  現在のレンズはもっと複雑な構成
    収差曲線の性質は現在も類似
実写の前ボケ
実写の後ボケ

## Slide 53: 縦収差図(球面収差の様子を示すグラフ)
Y: 入射高
Y: 入射高
球面レンズ
ダブレットレンズ等
X: 収差(焦点距離のずれ)量

## Slide 54: 球面収差と軸上色収差の縦収差図
実際にはこれが波長(色)毎に連続的に無数に存在
  波長毎のズレが軸上色収差
Notes: このグラフでは4波長だけを表示していますが、実際には無数に連続的に存在します。
このグラフの高さゼロの点での波長を引数とするフォーカス距離の変化をグラフにすると以下のようになります。
アクロマートやアポクロマートが複数の波長を同じ距離にフォーカスできる様子が判ります。
https://en.wikipedia.org/wiki/Superachromat
https://en.wikipedia.org/wiki/Superachromat#/media/File:Comparison_chromatic_focus_shift_plots.svg

## Slide 55: ボケ味のリアルタイム実装
光束マップの生成
  球面収差と軸上色収差を示す縦収差図から レンズを通った光束をトレースして光束マップを生成
  レンズを直接シミュレーションしても良い
光線の軌跡をまとめて
光束マップを生成
(少ない波長と光線数)
球面収差および
軸上色収差の縦収差図
光束マップ
(充分な波長と光線数を積分)

## Slide 56: 光束マップ(レンズを通った光の束)
実際のテクスチャは上側半分のみ

## Slide 57: ボケ像の生成
V軸は入射高(光軸からの距離)に対応
  同じU座標上の色を光軸で回転させるとボケ像を生成できる
光束マップ
U方向: レンズからの垂直距離
V方向: 入射高
光軸からの垂直距離
光軸
前ボケ
後ボケ
フォーカス付近
前ボケ写真
後ボケ写真

## Slide 58: 補正なし球面レンズ
光束マップ
縦収差図
円形ボケ
前ボケ
後ボケ
フォーカス付近

## Slide 59: アクロマート(2色補正)タイプ
光束マップ
縦収差図
円形ボケ
前ボケ
後ボケ
フォーカス付近

## Slide 60: アポクロマート(3色補正)タイプ
縦収差図
光束マップ
円形ボケ
前ボケ
後ボケ
フォーカス付近

## Slide 61: テクスチャに無駄な空間が多い

## Slide 62: テクスチャに無駄な空間が多い
深度ごとに光束の最大拡がり幅で正規化

## Slide 63: 最適化のためテクスチャ空間を正規化
補正なし球面単レンズ
アクロマートレンズ
アポクロマートレンズ

## Slide 64: 任意の形状に歪ませながら回転
6角形に歪ませると6枚羽根絞りのボケ像
  光軸からの歪ませた距離(V座標)を格納したLUTを利用
    絞り羽根の微妙なカーブなども表現可能
U方向: レンズからの垂直距離
V方向: 入射高
光軸からの垂直距離
V座標を格納したテクスチャ

## Slide 65
リアルタイムボケ味表現

## Slide 66
後ボケの着色
前ボケの着色
リアルタイムボケ味表現

## Slide 67: これを踏まえて回折パターンの実装へ…

## Slide 68: これを踏まえて回折パターンの実装へ…
回折パターンの実装も同様の近似手法を利用できる？
  光束マップの代わりに下のような回折マップを生成
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg

## Slide 69: 回折パターンの生成手法(既存の手法)
波動光学
  フーリエ光学
    フラウンホーファー回折
    フレネル回折
    角スペクトル法
  波動方程式を利用

## Slide 70: 回折パターンの生成手法(既存の手法)
フーリエ光学
  フラウンホーファー回折
    離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform: DFT)を利用
      FFTを利用することで高速に生成できる
    フォーカス部での回折パターン近似のみ
      ボケ(デフォーカス部分)には利用できない
      事実上レンズフレアのスターバーストにしか利用できない

## Slide 71: 回折パターンの生成手法(既存の手法)
フーリエ光学
  フレネル回折
    分数次フーリエ変換(Fractional Fourier Transform: FrFT)を利用
    デフォーカス部分の回折パターン近似も可能
      ただし非常に負荷が高くあくまで近似
  角スペクトル法
    FFT2回で実行できる
    フレネル回折より遥かに高速かつ厳密解を得られる

## Slide 72: 回折パターンの生成手法(既存の手法)
波動方程式を利用
  マクスウェル方程式から導かれる微分方程式
  極めて厳密だが極めて負荷が高い
    厳密過ぎて逆に使いにくい
今回の用途ではどのような手法が向いている？

## Slide 73: 必要な回折パターンの要件(光軸方向の長さ)
光軸に沿ってどこまでのパターンが必要か？
  非常に大きなボケまで表現できる必要がある
この左右方向はどこまで必要か？
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 74: 必要な回折パターンの要件(光軸方向の長さ)
この左右方向はどこまで必要か？
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg
光軸に沿ってどこまでのパターンが必要か？
  非常に大きなボケまで表現できる必要がある
  内側は可視波長積分(後述)により模様がほぼ消えている
    単波長色ではより内側まで視認できるが現実的にはほぼ見えない
Notes: ナトリウムランプのような特殊な光源を除いて単波長の光源は現実世界には殆ど無く、
また小さな輝点も実際にはある程度の大きさがあるケースが多いため、ボケの内側まで回折縞模様が見えることは現実にはほぼありません。

## Slide 75: 必要な回折パターンの要件(光軸方向の扱い)
光軸に沿ってどのようなパターンが必要か？
  フォーカス付近以外の模様はボケのサイズによらず同じ？
    ボケのエッジ側から見てほぼ相似のパターン
f/22, f/11, f/5.6の実写のボケ像の比較 Cited from: https://www.pentaxforums.com/forums/10-pentax-slr-lens-discussion/81530-lens-bokeh-research-help-3.html

## Slide 76: 必要な回折パターンの要件(光軸方向の扱い)
光軸に沿ってどのようなパターンが必要か？
  フォーカス付近以外の模様はボケのサイズによらず同じ？
    ボケのエッジ側から見てほぼ相似のパターン
f/22, f/11, f/5.6の実写のボケ像の比較 Cited from: https://www.pentaxforums.com/forums/10-pentax-slr-lens-discussion/81530-lens-bokeh-research-help-3.html
ボケサイズが変わっても回折パターンは エッジ側から見て同じ模様とみなせる

## Slide 77: 必要な回折パターンの要件(光軸方向の扱い)
光軸に沿ってどのようなパターンが必要か？
  フォーカス付近以外の模様はボケのサイズによらず同じ
    ボケのエッジ側から見てほぼ相似のパターン
  回折パターンはエッジ付近だけで良い
    内側は実質的に単色で近似できる
  光軸方向にある程度必要
    フォーカス付近は特殊なため
f/22, f/11, f/5.6の実写のボケ像の比較 Cited from: https://www.pentaxforums.com/forums/10-pentax-slr-lens-discussion/81530-lens-bokeh-research-help-3.html

## Slide 78: 必要な回折パターンの要件(等方性)
光束マップ同様同心円(等方性)の近似とする
  光軸からの垂直(動径)方向は1次元情報だけ
    あくまで表現上の近似であり厳密さは重視しない
  本来は絞り形状に依存して異方性がある
    円形絞り以外は形状毎に2次元の回折の伝搬情報が必要
      図はフォーカス付近の円形開口と六角形開口の違い
      3次元テクスチャが必要
    フォーカス付近あるいは 大きく歪んだ形状でなければ違いは目立たない
  絞り形状は光束マップ同様マッピングを歪ませる
    距離を歪ませたLUTで多角形等の絞り形状にマッピング
Cited from:
https://farbeinf.de/static_html/strange.html#tau

## Slide 79: 必要な回折パターンの要件(波面収差)
本来は球面収差(波面収差)も 含んだ波長毎の伝搬が必要
  右図のように収差で異なるため
  全波長域で連続的に異なる 球面収差をもつ回折結果を積分
    リアルタイム実装は非現実的
⇒収差と回折は分離して実装
  収差は光束マップが担当
  回折マップは回折(干渉)縞のみ
球面収差(波面収差)を含まない回折と含む回折
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 80: 必要な回折パターンの要件(波面形状)
近軸光学的な近似とする
  本来、収差(波面収差)無い理想的なレンズの 屈折面と波面は球面状に湾曲している(正弦条件を満たす)
  この球面波の伝搬を平面であるとみなす
    sin(θ)=θ, cos(θ)=1とみなせる「近軸」でのみ成り立つ条件
      θがほぼゼロの領域では下の図はどちらも同じとみなせる
θ

## Slide 81: 必要となる回折パターンの要件
以上のような近似や制限により
  回折マップをすべて同じパターンとみなして共通化
    縦横のスケールの違いだけで全て同じ形状として扱える
    光学パラメタ(絞りやフォーカスやズーム等)毎の再作成が不要
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 82: 回折テクスチャ空間の最適化
回折テクスチャ空間の最適化
  光束マップ同様の最適化
    無駄なテクスチャ空間を避けるため
  回折パターンの任意のスケーリングが必要
  回折は回り込むため幾何光学上のボケエッジよりも拡がる
    幾何光学上のボケサイズより多少外側まで必要
      ボケが小さいほど相対的には大きく拡がる
    波の伝搬は理論上は果てが無い
      実用的な範囲で切り出して正規化

## Slide 83: 以上を踏まえて回折マップの生成手法を検討
既存の手法は得たい情報に対してはオーバースペック
  より簡潔に必要な情報だけを生成したい
  そもそも等方性の近似のため厳密である意味がない
既存の簡単な近似関数はないか？
  シェーダでの実装に向いた近似関数は見つからず…
それらしい関数を作る(でっち上げる)ことに
  三角関数の恣意的な変形でそれらしくできそう？

## Slide 84: 光軸(深度)方向のテクスチャ座標の取り方
光束マップはセンサー空間に線形にマッピング
  深度値とボケサイズ(CoC: Circle of Confusion)にも線形
  実装上の都合が良い
回折マップはエッジ側から見た回折縞幅を基準に生成
  ただしこの回折縞の幅は深度とは線形関係ではない(後述)
    深度とは無関係に回折縞幅の対数空間で配分
    回折縞がCoCに対してどの程度のスケールか

## Slide 85: 回折パターンの関数近似
周期性の三角関数の周波数等をスケールして生成
  最外周は一般化が難しいため分離して連結
あまり効率的／高品質には近似できなかった…
  フォーカス付近やボケの中心付近は誤差が大きい
  改善の余地あり
    良さそうな近似があれば教えていただきたい

## Slide 86: 生成した疑似回折マップ
左方向が大きなボケ用、右方向がフォーカス付近
上方向がボケのエッジ方向、下方向がボケの中心方向
上下と左右は波面収差等を考慮しなければ鏡像

## Slide 87: エイリアシング
エイリアシングによるモワレパターンが生じている
  三角関数(周期関数)を使っているため
  隣接テクセルとの差分がナイキスト周波数を超える領域

## Slide 88: アンチエイリアシング
エイリアシングによるモワレパターンが生じている
  三角関数(周期関数)を使っているため
  隣接テクセルとの差分がナイキスト周波数を超える領域
    閾値を超える領域は平均値に移行させてエイリアスを除去

## Slide 89: 幾何光学的CoCエッジ
赤線の部分は幾何光学におけるCoC(ボケ)エッジ
  幾何CoCエッジからある程度外側がテクスチャ端
    テクスチャの端で滑らかにゼロまで減衰させる(波動的には誤り)
    この後の波長積分時に縮小が入る(後述)ため

## Slide 90: 生成した回折パターンの円形マッピング例
幾何CoCエッジを本来のボケサイズに一致させる
  フォーカス付近ほど余分に大きな面積の描画が必要

## Slide 91: 生成した回折パターンの円形マッピング例
シミュレーション結果(左)との比較
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg

## Slide 93: ボケ中央とフォーカス付近はやや低品質
実用上は重要度が低く問題ない

## Slide 94: ボケ中央とフォーカス付近はやや低品質
参考：幾何光学のCoCエッジ

## Slide 95: 可視光波長全域での積分が必要
生成した回折マップは単波長での照度
  可視光波長全域での積分が必要
  回折の伝搬は波長によらず全て同じパターン
    単波長結果のスケーリングだけであらゆる波長の回折を表現可能
参考:
  [Kawase 2019]

## Slide 96: 可視光波長全域で積分
CIEの等色関数で可視光波長全域を積分
  波長は実用上400～700nm程度で充分
    本実装ではY刺激値のバランスのため400～710nmを使用
  テクスチャを横方向にサンプル
    回折マップの横方向は波長のスケーリングに等しい
    2次元マッピング結果のエネルギー総量が等しくなるよう正規化
  等色関数で波長毎のXYZ刺激値に変換しながら積分
    CIE XYZ刺激値のまま(知覚可能な色を全て含む色域)で積分
積分結果を実際に適用する色域に変換

## Slide 97: まず単波長での拡がり面積による正規化
回折マップの縦一列毎にエネルギー平均を1.0に
  必ずしも1である必要は無いがエネルギー総量を一定に

## Slide 98: エネルギー正規化スケールの注意
本来は2次元に拡がっていることを考慮
  2次元にマッピングされる際の分布に注意
  例えばこの2色を円形にマッピングした場合
    元のテクスチャの照度平均はどちらも
      1/2 = 0.5

## Slide 99: エネルギー正規化スケールの注意
本来は2次元に拡がっていることを考慮
  2次元にマッピングされる際の分布に注意
  例えばこの2色を円形にマッピングした場合
    元のテクスチャの照度平均はどちらも
      1/2 = 0.5
    円形マッピング結果の平均は異なる
      外側は内側の3倍の面積にマッピングされる

## Slide 100: エネルギー正規化スケールの注意
本来は2次元に拡がっていることを考慮
  2次元にマッピングされる際の分布に注意
  例えばこの2色を円形にマッピングした場合
    元のテクスチャの照度平均はどちらも
      1/2 = 0.5
    円形マッピング結果の平均は異なる
      外側は内側の3倍の面積にマッピングされる
      (1x3+0)/4 = 0.75 (0x3+1)/4 = 0.25
  中心からの距離に比例して面積が増加
    よってその分を考慮した加重平均結果での正規化が必要

## Slide 101: 単波長回折マップのエネルギー正規化
正規化前
  本実装では最大値が1.0

## Slide 102: 単波長回折マップのエネルギー正規化
正規化後
  縦方向の一列を2次元にマッピングした場合の平均値が1.0
    この図は約1/10に圧縮しているため平均0.1程度
    どこを輪切りに切り出してもエネルギー総量が同じ

## Slide 103: 波長によるスケーリングの考察

## Slide 104: 波長によるスケーリングの考察
回折パターンのスケールに関する前提として…
  フォーカス部分のエアリーディスクの大きさ
    ※幾何光学上のCoC(ボケ径)はゼロ
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg
エアリーディスク径d
エアリーディスク半径
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Airy-pattern.svg

## Slide 105: 波長によるスケーリングの考察
回折パターンのスケールに関する前提として…
  フォーカス部分のエアリーディスクの大きさ
    ※幾何光学上のCoC(ボケ径)はゼロ
    d : エアリーディスクの直径
    λ : 光(電磁波)の波長
    n : 像側を満たす媒質の相対屈折率
      通常は1.0で固定値
    Fe : 実効F値
    波長(λ)と実効F値(Fe)に比例
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg
d

## Slide 106: 波長によるスケーリングの考察
回折パターンのスケール
  エアリーディスク同様波長(λ)と実効F値(Fe)に比例
  ここで実効F値 Fe＝V / D＝x / y
    V : 後側主面(屈折面)からセンサーまでの垂直距離
    D : 開口絞り有効径(絞りの直径)
f
L
V
D
θ
V
V
[Kawase 2010]
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg
θ
y
x

## Slide 107: 波長によるスケーリングの考察
FYI, 顕微鏡等で使用される開口数(NA)との関係
  NA(あるいはN.A.): Numerical Aperture
f
L
V
D
θ
V
V
[Kawase 2010]
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg
θ
y
x
NA

## Slide 108: 波長によるスケーリングの考察
近軸的な近似(前述)により回折模様は全て同じパターン
  右下図の縦横のスケールが異なるのみ
  縦横のスケールは波長(λ)と実効F値(Fe)のみで決まる
    正確には横(光軸)方向のスケールは実効F値の2乗に比例する(後述)
f
L
V
D
θ
V
V
[Kawase 2010]
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg
θ
y
x

## Slide 109: フォーカス部分の波長スケーリング
フォーカス部分なら中心を原点にスケールすれば良い
  幾何光学上のCoC(ボケ径)はゼロであることに注意
    あくまで波動光学の回折によって広がった結果
    レンズフレアのスターバーストが該当
  ではデフォーカス(フォーカス以外の)部分はどうすべき？
中心を原点としてスケールしながら積分した結果
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Airy_disk_D65.png
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 110: デフォーカス部分の波長スケーリングの考察
仮に中心を原点としてスケーリングすると…
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg
仮にこの2倍の波長色の回折パターンは…

## Slide 111: デフォーカス部分の波長スケーリングの考察
仮に中心を原点としてスケーリングすると…
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg

## Slide 112: デフォーカス部分の波長スケーリングの考察
仮に中心を原点としてスケーリングすると…
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg

## Slide 113: デフォーカス部分の波長スケーリングの考察
仮に中心を原点としてスケーリングすると…
  CoCが倍のサイズになる
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg

## Slide 114: デフォーカス部分の波長スケーリングの考察
仮に中心を原点としてスケーリングすると…
  CoCが倍のサイズになる
  全てのボケが2倍に？
    これは明らかに間違い
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg

## Slide 115: デフォーカス部分の波長スケーリングの考察
回折・干渉模様は 波長で全体がスケーリング
よって実際の波は 波長が伸びると…
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg
この2倍の波長色の回折パターンは…

## Slide 116: デフォーカス部分の波長スケーリングの考察
回折・干渉模様は 波長で全体がスケーリング
よって実際の波は 波長が伸びると…
  こうなるはず(2倍のケース)
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg

## Slide 117: デフォーカス部分の波長スケーリングの考察
回折・干渉模様は 波長で全体がスケーリング
よって実際の波は 波長が伸びると…
  こうなるはず(2倍のケース)
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg

## Slide 118: デフォーカス部分の波長スケーリングの考察
回折・干渉模様は 波長で全体がスケーリング
よって実際の波は 波長が伸びると…
  幾何光学上のCoCは一定
  波動光学部分のみ異なる
    回折のスケールのみの違い
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg

## Slide 119: デフォーカス部分の波長スケーリングの考察
スケーリング原点は…
  幾何光学上のCoCエッジ
  ※ただしCoCが充分に 大きい場合の近似
  ※フォーカス(CoC=0)では 必然的に中心が原点
    よって矛盾はない
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg

## Slide 120: エネルギー正規化スケールの注意
波長だけが変化しても幾何CoCエッジは変化しない
  幾何光学的なボケの面積は変化しない
    回折の影響のみの変化
  波長では広がらない
    面積は波長の2乗ではない
    2乗で減衰してはならない
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg

## Slide 121: 波長スケーリングの注意
エッジ側からみた回折縞の幅と波長の関係
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg

## Slide 122: 波長スケーリングの注意
エッジ側からみた回折縞の幅と波長の関係
  波長に線形に比例しない
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg

## Slide 123: 波長スケーリングの注意
エッジ側からみた回折縞の幅と波長の関係
  波長に線形に比例しない
  大域的には0.5乗に比例
    後ほど考察
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg

## Slide 124: 以上を踏まえて波長をスケーリング
波長スケーリングは回折マップを横(左)方向に参照
  回折マップの左方向は波長の縮小に等しい
  回折縞の幅が基準なのでスケーリングは波長比の0.5乗

## Slide 125: 以上を踏まえて波長をスケーリング
波長スケーリングは回折マップを横(左)方向に参照
  赤(波長630nm)の例
  710nmを基準とするため(630/710)0.5の縮小位置を取得

## Slide 126: 以上を踏まえて波長をスケーリング
波長スケーリングは回折マップを横(左)方向に参照
  赤(波長630nm)の例
  710nmを基準とするため(630/710)0.5の縮小位置を取得

## Slide 127: 以上を踏まえて波長をスケーリング
波長スケーリングは回折マップを横(左)方向に参照
  スケーリングによる過不足部分は最終的に破棄される

## Slide 128: 以上を踏まえて波長をスケーリング
波長スケーリングは回折マップを横(左)方向に参照
  さらに幾何CoCエッジの位置を合わせるために縦に縮小
    縦縮小による面積変化(縮小率の2乗の逆数で照度増加)を考慮
      横方向はどこを切り出しても既にエネルギー総量が一定のため補正不要

## Slide 129: 波長555nmのスケーリング例
波長スケーリングは回折マップを横(左)方向に参照
  緑(ここでは波長555nm)の例
  710nmを基準とするため(555/710)0.5の縮小位置を取得

## Slide 130: 波長555nmのスケーリング例
波長スケーリングは回折マップを横(左)方向に参照
  緑(ここでは波長555nm)の例
  710nmを基準とするため(555/710)0.5の縮小位置を取得

## Slide 131: 波長555nmのスケーリング例
波長スケーリングは回折マップを横(左)方向に参照
  スケーリングによる過不足部分は最終的に破棄される

## Slide 132: 波長555nmのスケーリング例
波長スケーリングは回折マップを横(左)方向に参照
  さらに幾何CoCエッジの位置を合わせるために縦に縮小
    縦縮小による面積変化(縮小率の2乗の逆数で照度増加)を考慮
      横方向はどこを切り出しても既にエネルギー総量が一定のため補正不要

## Slide 133: 波長480nmのスケーリング例
波長スケーリングは回折マップを横(左)方向に参照
  青(ここでは波長480nm)の例
  710nmを基準とするため(480/710)0.5の縮小位置を取得

## Slide 134: 波長480nmのスケーリング例
波長スケーリングは回折マップを横(左)方向に参照
  青(ここでは波長480nm)の例
  710nmを基準とするため(480/710)0.5の縮小位置を取得

## Slide 135: 波長480nmのスケーリング例
波長スケーリングは回折マップを横(左)方向に参照
  スケーリングによる過不足部分は最終的に破棄される

## Slide 136: 波長480nmのスケーリング例
波長スケーリングは回折マップを横(左)方向に参照
  さらに幾何CoCエッジの位置を合わせるために縦に縮小
    縦縮小による面積変化(縮小率の2乗の逆数で照度増加)を考慮
      横方向はどこを切り出しても既にエネルギー総量が一定のため補正不要

## Slide 137: 655nmのスケーリング結果
これを可視波長全域で積分
  どの波長でも幾何CoCエッジが一致していることに注意
  655nm
    ※ここではsRGBに変換し明るさも調整(実際にはXYZのまま積分)

## Slide 138: 630nmのスケーリング結果
これを可視波長全域で積分
  どの波長でも幾何CoCエッジが一致していることに注意
  630nm
    ※ここではsRGBに変換し明るさも調整(実際にはXYZのまま積分)

## Slide 139: 605nmのスケーリング結果
これを可視波長全域で積分
  どの波長でも幾何CoCエッジが一致していることに注意
  605nm
    ※ここではsRGBに変換し明るさも調整(実際にはXYZのまま積分)

## Slide 140: 580nmのスケーリング結果
これを可視波長全域で積分
  どの波長でも幾何CoCエッジが一致していることに注意
  580nm
    ※ここではsRGBに変換し明るさも調整(実際にはXYZのまま積分)

## Slide 141: 555nmのスケーリング結果
これを可視波長全域で積分
  どの波長でも幾何CoCエッジが一致していることに注意
  555nm
    ※ここではsRGBに変換し明るさも調整(実際にはXYZのまま積分)

## Slide 142: 530nmのスケーリング結果
これを可視波長全域で積分
  どの波長でも幾何CoCエッジが一致していることに注意
  530nm
    ※ここではsRGBに変換し明るさも調整(実際にはXYZのまま積分)

## Slide 143: 505nmのスケーリング結果
これを可視波長全域で積分
  どの波長でも幾何CoCエッジが一致していることに注意
  505nm
    ※ここではsRGBに変換し明るさも調整(実際にはXYZのまま積分)

## Slide 144: 480nmのスケーリング結果
これを可視波長全域で積分
  どの波長でも幾何CoCエッジが一致していることに注意
  480nm
    ※ここではsRGBに変換し明るさも調整(実際にはXYZのまま積分)

## Slide 145: 455nmのスケーリング結果
これを可視波長全域で積分
  どの波長でも幾何CoCエッジが一致していることに注意
  455nm
    ※ここではsRGBに変換し明るさも調整(実際にはXYZのまま積分)

## Slide 146: 可視光波長全域で積分した回折マップ
積分結果のXYZ刺激値を目的の色域に変換
  ここではsRGB
  この図は最大が1.0程度になるよう正規化して表示
  ※フォーカス付近はおそらく誤差が大きい

## Slide 147: 可視光波長全域で積分した回折マップ
最終的に左側はマップ外サンプルのため破棄
  波長を縮めるため左方向にサンプリングを進めたため

## Slide 148: 可視光波長全域で積分した回折マップ
最終的に左側はマップ外サンプルのため破棄
  波長を縮めるため左方向にサンプリングを進めたため
    内容は実質的に(400/710)0.5のスケール範囲に縮んでいる
    ちょうど対象波長のスケール分が破棄される

## Slide 149: 可視光波長全域で積分した回折マップ
最終的に左側はマップ外サンプルのため破棄
  波長を縮めるため左方向にサンプリングを進めたため
    内容は実質的に(400/710)0.5のスケール範囲に縮んでいる
  ※GPUリソースとしては同じサイズのため実際はこの状態

## Slide 150: 白色への正規化
色に偏りがある…
  XYZの白色点の違いなどに起因
縦一列毎にRGB合計が白になるように再度正規化
  縦一列を絞り形状にマッピングした総計を白にするため

## Slide 151: 白色への正規化時の注意
2次元にマッピングされることを考慮
  ボケにマッピングされる際の色分布に注意
  例えばこの2色を円形にマッピングした場合
    元のテクスチャの輝度平均はどちらも
      ((1,0,1)+(0,1,0))/2 = (0.5, 0.5, 0.5)

## Slide 152: 白色への正規化時の注意
2次元にマッピングされることを考慮
  ボケにマッピングされる際の色分布に注意
  例えばこの2色を円形にマッピングした場合
    元のテクスチャの輝度平均はどちらも
      ((1,0,1)+(0,1,0))/2 = (0.5, 0.5, 0.5)
    円形マッピング結果の平均色は異なる
      外側は内側の3倍の面積にマッピングされる

## Slide 153: 白色への正規化時の注意
2次元にマッピングされることを考慮
  ボケにマッピングされる際の色分布に注意
  例えばこの2色を円形にマッピングした場合
    元のテクスチャの輝度平均はどちらも
      ((1,0,1)+(0,1,0))/2 = (0.5, 0.5, 0.5)
    円形マッピング結果の平均色は異なる
      外側は内側の3倍の面積にマッピングされる
      ((1,0,1)x3+(0,1,0))/4 = (0.75, 0.25, 0.75)
      ((0,1,0)x3+(1,0,1))/4 = (0.25, 0.75, 0.25)
  中心からの距離に比例して面積が増加
    よってその分を考慮した加重平均結果での正規化が必要

## Slide 154: 白色への正規化
縦一列毎にRGB合計が白になるように正規化…

## Slide 155: 白色への正規化
この図では結果を1/10程度に圧縮してsRGBで表示
  実際には浮動小数点で白を平均とするためもっと明るい

## Slide 156: 回折マップの完成
※フォーカス付近はおそらく誤差が大きい
  ほぼ可視化されない領域なので実用上は問題はない

## Slide 157: ボケにマッピング
完成した回折マップをボケにマッピング
  光軸方向(=深度方向)のU座標をどう求めるか？
  回折縞幅を基準に生成した回折マップ
    適切なスケールでマッピングする必要がある
U方向: 焦点深度やCoC(ボケサイズ)による回折パターンのスケール方向
V方向: ボケの動径方向

## Slide 158: 回折スケールの考察(疑問編)

## Slide 159: 回折スケールの考察(疑問1)
一画面内で深度(CoC:ボケサイズ)だけが異なる場合
  エッジ側から見た回折縞の物理的な幅が変化
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 160: 回折スケールの考察(疑問1)
一画面内で深度(CoC:ボケサイズ)だけが異なる場合
  エッジ側から見た回折縞の物理的な幅が変化
    ただし縞の幅はCoCに対して線形までは変化していない
    では実際にはCoCがn倍になれば回折縞は何倍になるか？
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 161: 回折スケールの考察(疑問2)
同一の深度(CoC)で波長だけが変化した場合(色変化)
  エッジ側から見た回折縞の物理的な幅が変化
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 162: 回折スケールの考察(疑問2)
同一の深度(CoC)で波長だけが変化した場合(色変化)
  エッジ側から見た回折縞の物理的な幅が変化
    ただし波長に線形までは変化していない
      波長は伝搬全体の等方性スケールなので 波長に線形比例ならフォーカスからの距離にも線形比例のはず(実際は違う)
    では実際には波長がn倍になれば回折縞は何倍になるか？
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 163: 回折スケールの考察(事前知識)
近軸近似により回折パターンは常に同じ(前述)
  下図は実効F値Fe=1とFe=2の状態を比較したもの
  縦(動径方向)のスケールはFeに比例、横(光軸)方向はFe2に比例
    Feを2倍(絞り径半分)に絞ることで縦が2倍になったため、横は4倍になる
      Fe=x/yにより
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg
Fe=2
y
x
Fe=1
※画像の都合でFe=1の方が短いが 実際には左右方向にずっと続く

## Slide 164: 回折スケールの考察(疑問3)
同じボケのサイズで実効F値(Fe)のみが異なる場合
  絞りが変化しても深度等の違いで同じCoCとなるケース
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 165: 回折スケールの考察(疑問3)
同じボケのサイズで実効F値(Fe)のみが異なる場合
  絞りが変化しても深度等の違いで同じCoCとなるケース
  エッジ側から見た回折縞の物理的な幅が変化
    ただしFe値に線形までは変化していない
    では実際にはFeがn倍になれば回折縞は何倍になるか？
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 166: 回折スケールの考察(事前知識)
他の光学パラメタを変えずに絞りのみ変更した場合
  ボケサイズ(CoC)は絞り径に比例して変化(これは必然)
  エッジ部分に見える回折縞の幅は一定
    ※画面内の異なる深度のボケ間では異なる
f/22, f/11, f/5.6の実写のボケ像の比較 Cited from: https://www.pentaxforums.com/forums/10-pentax-slr-lens-discussion/81530-lens-bokeh-research-help-3.html
Notes: エッジ側からの回折縞は、模様がほぼ同じであるのはもちろん、その幅も一致していることが判ります。
要は、同じ深度のボケのエッジ側からの回折縞のスケールは、絞りを変えても変化していないということです。

## Slide 167: 回折スケールの考察(事前知識)
他の光学パラメタを変えずに絞りのみ変更した場合
  ボケサイズ(CoC)は絞り径に比例して変化(これは必然)
  エッジ部分に見える回折縞の幅は一定
    ※画面内の異なる深度のボケ間では異なる
f/22, f/11, f/5.6の実写のボケ像の比較 Cited from: https://www.pentaxforums.com/forums/10-pentax-slr-lens-discussion/81530-lens-bokeh-research-help-3.html
絞りが変わっても回折パターンは 同じ模様でかつ物理的に同じスケール
Notes: エッジ側からの回折縞は、模様がほぼ同じであるのはもちろん、その幅も一致していることが判ります。
要は、同じ深度のボケのエッジ側からの回折縞のスケールは、絞りを変えても変化していないということです。

## Slide 168: 回折スケールの考察(実効F値に関して)

## Slide 169: 回折スケールの考察(実効F値に関して)
思考実験(Fe):
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 170: 回折スケールの考察(実効F値に関して)
思考実験(Fe): 絞りを1/n(Fe値をn倍)にした場合
  伝搬のスケールは動径方向にn倍、光軸方向にはn2倍(前述)
    この図では2倍のため縦2倍、横4倍に拡大される
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 171: 回折スケールの考察(実効F値に関して)
思考実験(Fe): 絞りを1/n(Fe値をn倍)にした場合
  ボケのサイズは1/nになる
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 172: 回折スケールの考察(実効F値に関して)
思考実験(Fe): 絞りを1/n(Fe値をn倍)にした場合
  ボケのサイズは1/nになるが回折縞の幅は同じ(前述)
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 173: 回折スケールの考察(実効F値に関して)
思考実験(Fe): 絞りを1/n(Fe値をn倍)にした場合
  ボケのサイズは1/nになるが回折縞の幅は同じ(前述)
  元のFe時のn倍サイズのボケがあると
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 174: 回折スケールの考察(実効F値に関して)
思考実験(Fe): 絞りを1/n(Fe値をn倍)にした場合
  ボケのサイズは1/nになるが回折縞の幅は同じ(前述)
  元のFe時のn倍サイズのボケがあると回折模様は相似(必然)
    伝搬の動径方向はn倍に拡大されているため
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 175: 回折スケールの考察(実効F値に関して)
思考実験(Fe): 絞りを1/n(Fe値をn倍)にした場合
  ボケのサイズは1/nになるが回折縞の幅は同じ(前述)
  元のFe時のn倍サイズのボケがあると回折模様は相似(必然)
    伝搬の動径方向はn倍に拡大されているため
    よって回折縞の幅もn倍
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 176: これらの考察から回折縞の物理幅は…
あらゆるスケールで成り立っているため回折縞の幅は
  Fea CoCb λc に比例すると推測
    波長(λ)と実効F値(Fe)とボケサイズ(CoC)のみに依存
前頁から、実行F値Feをn倍した場合
  元のn倍となるCoCのボケの回折縞はn倍になる
    (n Fe)a (n CoC)b λc = (Fea CoCb) n(a+b) λc
      n(a+b) = n となるためには a+b = 1 でなければならない
  元の1/n倍となるCoCのボケの回折縞は変化しない
    (n Fe)a (CoC/n)b λc = (Fea CoCb) na/nb λc = (Fea CoCb) n(a/b) λc
      n(a/b) = 1 となるためには a = b でなければならない
よって a = b = 0.5

## Slide 177: これらの考察から回折縞の物理幅は…
以上から回折縞の物理幅はひとまず Fe0.5 CoC0.5 λc = (Fe CoC)0.5 λc に比例すると考えられる
検算してみる
  Feをn倍した場合
    元のn倍CoCのボケの回折縞はn倍になる
      (n Fe)0.5 (n CoC)0.5 λc = (λc Fe0.5 CoC0.5) n(0.5+0.5) λc
      n(0.5+0.5) = n のため n倍になっている
    元の1/n倍CoCのボケの回折縞は変化しない
      (n Fe)0.5 (CoC/n)0.5 λc = (Fe0.5 CoC0.5) n0.5/n0.5 λc
      n0.5/n0.5 = 1 のため変化していない
  よって矛盾なし

## Slide 178: 回折スケールの考察(波長λに関して)

## Slide 179: 回折スケールの考察(波長λに関して)
思考実験(λ):
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 180: 回折スケールの考察(波長λに関して)
思考実験(λ): 波長をn倍にした場合
  回折の伝搬は全体がn倍(動径、光軸方向ともにn倍)
    この図では2倍のため全体が2倍に拡大される
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 181: 回折スケールの考察(波長λに関して)
思考実験(λ): 波長をn倍にした場合
  絞りとCoCは変わらないが
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 182: 回折スケールの考察(波長λに関して)
思考実験(λ): 波長をn倍にした場合
  絞りとCoCは変わらないが回折縞の幅は少し増加(前述)
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 183: 回折スケールの考察(波長λに関して)
思考実験(λ): 波長をn倍にした場合
  絞りとCoCは変わらないが回折縞の幅は少し増加(前述)
  元の波長における1/nサイズのボケと相似の回折模様(必然)
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 184: 回折スケールの考察(波長λに関して)
思考実験(λ): 波長をn倍にした場合
  絞りとCoCは変わらないが回折縞の幅は少し増加(前述)
  元の波長における1/nサイズのボケと相似の回折模様(必然)
    回折縞の幅は他のパラメタが定数ならCoC0.5に比例(前述)
    よって(1/n)0.5
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg
Fe0.5 CoC0.5 λc

## Slide 185: 回折スケールの考察(波長λに関して)
思考実験(λ): 波長をn倍にした場合
  絞りとCoCは変わらないが回折縞の幅は少し増加(前述)
  元の波長における1/nサイズのボケと相似の回折模様(必然)
    回折縞の幅は他のパラメタが定数ならCoC0.5に比例(前述)
    つまり(1/n)0.5×n倍の幅
      = n0.5倍の幅
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg
Fe0.5 CoC0.5 λc

## Slide 186: これらの考察から回折縞の物理幅は…
回折縞の物理幅は波長がn倍になると(1/n)0.5n = n0.5倍
よって前述の Fe0.5 CoC0.5 λc における c = 0.5
  結局 a,b,c はすべて0.5であることが判明
以上をすべてまとめると回折縞の物理幅は Fe0.5 CoC0.5 λ0.5 = (Fe CoC λ)0.5 に比例する

## Slide 187: 回折スケールの考察(回答編)

## Slide 188: 再掲：回折スケールの考察(疑問1)
一画面内で深度(CoC:ボケサイズ)だけが異なる場合
  エッジ側から見た回折縞の物理的な幅が変化
    ただし縞の幅はCoCに対して線形までは変化しない
      線形に増えるならボケの回折模様はCoCに関わらず相似形となる
    では実際にはCoCがn倍になれば回折縞は何倍になるか？
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 189: 解答：回折スケールの考察(疑問1)
一画面内で深度(CoC:ボケサイズ)だけが異なる場合
  CoCの0.5乗に比例して変化
    CoCがn倍になれば回折縞の幅はn0.5倍になる
    フォーカス部分を考慮すると厳密には異なる
      CoCがゼロ(完全フォーカス)の時にも回折は有限の広がりをもつ
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 190: 再掲：回折スケールの考察(疑問2)
同一の深度(CoC)で波長だけが変化した場合(色変化)
  エッジ側から見た回折縞の物理的な幅が変化
    ただし波長に線形までは変化しない
      波長は伝搬全体の等方性スケールなので 線形比例ならフォーカスからの距離にも線形に比例する必要がある
    では実際には波長がn倍になれば回折縞は何倍になるか？
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 191: 解答：回折スケールの考察(疑問2)
同一の深度(CoC)で波長だけが変化した場合(色変化)
  波長λの0.5乗に比例して変化
    λがn倍になれば同じサイズのボケの回折縞の幅はn0.5倍になる
  回折の伝搬全体のスケールは波長に比例することに注意
    あくまでエッジ側からみた回折縞の幅が(大域的には)0.5乗に比例
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 192: 再掲：回折スケールの考察(疑問3)
同じボケのサイズで実効F値(Fe)のみが異なる場合
  絞りが変化しても深度等の違いで同じCoCとなるケース
  エッジ側から見た回折縞の物理的な幅が変化
    ただしFe値に線形までは変化していない
    では実際にはFeがn倍になれば回折縞は何倍になるか？
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 193: 解答：回折スケールの考察(疑問3)
同じボケのサイズで実効F値(Fe)のみが異なる場合
  絞りが変化しても深度等の違いで同じCoCとなるケース
  Feの0.5乗に比例して変化
    実効F値がn倍になれば回折縞の幅はn0.5倍になる
Cited From: Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-slice.jpg

## Slide 194: では回折縞の物理幅の比例定数は？

## Slide 195: では回折縞の物理幅の比例定数は？
シミュレーションあるいは実写と比較して調整
縞の幅で調整してみる
  最外周の幅は評価しにくいため例えば2番目の縞で

## Slide 196: では回折縞の物理幅の比例定数は？
シミュレーションあるいは実写と比較して調整
縞の幅で調整してみる
  最外周の幅は評価しにくいため例えば2番目の縞で
  2番目の縞の物理幅mm≒ 0.75 Fe0.5 CoCmm0.5 λmm0.5 = 0.75(Fe CoCmm λmm)0.5
  今回は実写を元に調整
    おそらく2~3割程度の誤差は充分ありえる
      実際には波面収差等の要因でスケールも変化するため
実用上は任意のスケールを指定できると良い

## Slide 197: 回折縞の物理幅の比例定数は？
0.75 Fe0.5 CoCmm0.5 λmm0.5 = 0.75(Fe CoCmm λmm)0.5
例えばフルサイズセンサーf/2で画面の縦半分サイズのボケ
  ただしブリージング(フォーカスによる画角変動)が無いレンズ
    言い換えると実効F値がF値(例えばf/2)と一致するレンズ
  CoC=12mm, Fe=2, 仮にλ=0.0005mm(500nm)
    ⇒0.75 x (2 x 12mm x 0.0005mm)0.5 = 0.0826mm
  センサーが仮に縦4,000ピクセルなら
    ⇒0.0826mm/24mm x 4,000ピクセル=13.76(約14ピクセル)

## Slide 198: 回折マップ座標へのマッピング
0.75 Fe0.5 CoCmm0.5 λmm0.5 = 0.75(Fe CoCmm λmm)0.5
深度から計算したCoCを元に上記から物理幅を計算
  波長λは可視波長積分の基準とした長波端(今回は710nm)
CoC半径と回折縞幅との比率を計算
  CoC半径の何%の幅をもっているか
回折縞幅の割合から回折マップのU座標を計算

## Slide 199: 回折縞の幅比較
写真
vs.
CG
波長(色)を 合わせて比較

## Slide 200
写真との比較
下あるいは左側がリアルタイム描画
波長で若干のズレはあるがほぼ一致

## Slide 201: 回折縞幅と波長の関係比較
波長の変化に対する回折縞の幅(0.5乗で比例)
  実写と比較して幅の関係性に大きな違和感はない
CG
写真

## Slide 202: 回折マップ端を超えて細かくなるケース

## Slide 203: 回折マップ端を超えて細かくなるケース
エッジ部分はスケールが異なるだけでほぼ相似(前述)
積分結果のある程度より内側は単色とみなせる(前述)

## Slide 204: 回折マップ端を超えて細かくなるケース
エッジ部分はスケールが異なるだけでほぼ相似(前述)
積分結果のある程度より内側は単色とみなせる(前述)
  回折マップの左端より先はマッピングを縮小
  ボケの内側の色をクランプで引き伸ばす

## Slide 205: 回折マップ端を超えて細かくなるケース
エッジ部分はスケールが異なるだけでほぼ相似(前述)
積分結果のある程度より内側は単色とみなせる(前述)
  回折マップの左端より先はマッピングを縮小
  ボケの内側の色をクランプで引き伸ばす

## Slide 206: 回折マップ端を超えて細かくなるケース
エッジ部分はスケールが異なるだけでほぼ相似(前述)
積分結果のある程度より内側は単色とみなせる(前述)
  回折マップの左端より先はマッピングを縮小
  ボケの内側の色をクランプで引き伸ばす

## Slide 207: 回折マップ端を超えて細かくなるケース
単色部分は僅かに白とは異なるので補正が必要
  平均が白になるように正規化しているため
  エッジ部分の着色によって僅かに白色から外れている
    これを考慮しないと微妙にボケの色がずれる

## Slide 208: 回折マップ端を超えて細かくなるケース
ここでも2次元へのマッピングであることに注意
  例えば下図のように回折マップを1/2に縮小している場合

## Slide 209: 回折マップ端を超えて細かくなるケース
ここでも2次元へのマッピングであることに注意
  例えば下図のように回折マップを1/2に縮小している場合
  これを2次元にマッピングすると

## Slide 210: 回折マップ端を超えて細かくなるケース
ここでも2次元へのマッピングであることに注意
  例えば下図のように回折マップを1/2に縮小している場合
  これを2次元にマッピングすると
    クランプで引き延ばした部分がボケ全体の面積の1/4を占める

## Slide 211: 回折マップ端を超えて細かくなるケース
さらに縮小すると引き延ばした部分が大半を占める

## Slide 212: 回折マップ端を超えて細かくなるケース
さらに縮小すると引き延ばした部分が大半を占める
  ほぼ全体が単色なら、ここは白(灰)でなければならない

## Slide 213: 回折マップ端を超えて細かくなるケース
色の偏りもこの面積比で弱めると無難
  回折マップを1/xに縮小する必要のあるボケでは 全体を(1-1/x)2の割合で白に近づける

## Slide 214: 回折マップ端を超えて細かくなるケース
厳密ではない
  エッジ部分の着色領域が非常に狭い前提での近似
  回折は充分に縮小されている前提なので実用上は問題ない

## Slide 215: 回折マップのスケール範囲と解像度

## Slide 216: 回折マップのスケール範囲と解像度
そもそも左端はここまで必要か？
  中央部分が単色とみなせるスケールまであれば良いはず
  スケールが大きければ解像度もより小さくできるはず

## Slide 217: 回折マップのスケール範囲と解像度
そもそも左端はここまで必要か？
  中央部分が単色とみなせるスケールまであれば良いはず
  スケールが大きければ解像度もより小さくできるはず
  例えばこのくらいに…

## Slide 218: 回折マップのスケール範囲と解像度
そもそも左端はここまで必要か？
  中央部分が単色とみなせるスケールまであれば良いはず
  スケールが大きければ解像度もより小さくできるはず
  例えばこのくらいに…

## Slide 219: 回折マップのスケール範囲と解像度
このくらいのサイズで実装して検証すると…
  フォーカス付近の解像度にやや影響がある
    あまり大きな劣化ではない
  部分的に解像感が落ちるケースも向上するケースも
    おそらくミップマップ等の生成方法でも変わる
  パフォーマンスはあまり変わらない？
    フォーカス付近で解像感に影響があるようなケースでは変わる
      実質的に解像度を下げていることを意味するため必然ではある
  もう少し検証は続けたい

## Slide 220: 回折マップのスケール範囲と解像度
単色とみなせる領域はテクスチャ座標をクランプ
  ある程度より内側はほぼ単色(白)とみなせる

## Slide 221: 回折マップのスケール範囲と解像度
単色とみなせる領域はテクスチャ座標をクランプ
  ある程度より内側はほぼ単色(白)とみなせる
    V座標を赤線でクランプすることでパフォーマンス向上可能
  低解像度化よりもこちらの方が効果的？

## Slide 222: 余談: マッピング時のスケーリングの留意点

## Slide 223: 余談: マッピング時のスケーリングの留意点
回折パターンのスケール(再掲)
  波長(λ)と実効F値(Fe)に比例
  ここで実効F値 Fe＝V / D
    V : 後側主面(屈折面)からセンサーまでの垂直距離
    D : 開口絞り有効径(絞りの直径)
  言い換えると
    λとVに比例しDに反比例
  ※センサーまでの距離Vに比例
    つまり実像の回折パターンはレンズからの距離に比例して拡大
f
L
V
D
θ
V
V

## Slide 224: 余談: マッピング時のスケーリングの留意点
回折の伝搬はレンズからの距離で拡大されてゆく
  生成した回折マップでこの現象は再現できているか？
一様なスケールでマッピングされた状態
レンズからの距離で拡大される伝搬

## Slide 225: 余談: マッピング時のスケーリングの留意点
あるフレームにおけるセンサーの位置は固定値(赤線)
  現フレームの実効F値で 回折のスケールを計算
    実効F値 Fe＝V / D
      V : センサーまでの距離
      D : 開口絞り有効径
  赤線上しか参照されない
    伝搬のスケールもすべて一定
    FeによりVも反映されている
画面内で異なる距離から届いた光の伝搬状態
センサー(赤線)上での拡がりがボケ像を意味する

## Slide 226: 余談: マッピング時のスケーリングの留意点
回折マップ上の対応する位置を対応するサイズで参照
このセンサー位置用に一様なスケーリングを行った状態
レンズからの距離で拡大される伝搬(表現したい目的の状態)

## Slide 227: 余談: マッピング時のスケーリングの留意点
回折マップ上の対応する位置を対応するサイズで参照
レンズからの距離で拡大される伝搬(表現したい目的の状態)

## Slide 228: 余談: マッピング時のスケーリングの留意点
回折マップ上の対応する位置を対応するサイズで参照
  伝搬の拡大状況はレンズ後側主面からの距離で決まる
    このセンサー距離用にスケーリングすれば目的のスケールと一致
      同じセンサー位置ではスケーリング状況は常に一致するため
      他の位置ではスケールもズレている
レンズからの距離で拡大される伝搬(表現したい目的の状態)

## Slide 229: 余談: マッピング時のスケーリングの留意点
回折マップ上の対応する位置を対応するサイズで参照
レンズからの距離で拡大される伝搬(表現したい目的の状態)
このセンサー位置用に一様なスケーリングを行った状態

## Slide 230: 余談: マッピング時のスケーリングの留意点
回折マップ上の対応する位置を対応するサイズで参照
レンズからの距離で拡大される伝搬(表現したい目的の状態)

## Slide 231: 余談: マッピング時のスケーリングの留意点
回折マップ上の対応する位置を対応するサイズで参照
レンズからの距離で拡大される伝搬(表現したい目的の状態)

## Slide 232: 余談: マッピング時のスケーリングの留意点
回折マップ上の対応する位置を対応するサイズで参照
  伝搬の拡大状況はレンズ後側主面からの距離で決まる
    このセンサー距離用にスケーリングすれば目的のスケールと一致
      同じセンサー位置ではスケーリング状況は常に一致するため
      他の位置ではスケールもズレている
    伝搬の距離による拡大は自動的に反映されている
レンズからの距離で拡大される伝搬(表現したい目的の状態)

## Slide 233: 余談: マッピング時のスケーリングの留意点
回折マップ上の対応する位置を対応するサイズで参照
レンズからの距離で拡大される伝搬(表現したい目的の状態)
このセンサー位置用に一様なスケーリングを行った状態

## Slide 234: 余談: マッピング時のスケーリングの留意点
回折マップ上の対応する位置を対応するサイズで参照
レンズからの距離で拡大される伝搬(表現したい目的の状態)

## Slide 235: 余談: マッピング時のスケーリングの留意点
回折マップ上の対応する位置を対応するサイズで参照
レンズからの距離で拡大される伝搬(表現したい目的の状態)

## Slide 236: 余談: マッピング時のスケーリングの留意点
回折マップ上の対応する位置を対応するサイズで参照
  伝搬の拡大状況はレンズ後側主面からの距離で決まる
    このセンサー距離用にスケーリングすれば目的のスケールと一致
      同じセンサー位置ではスケーリング状況は常に一致するため
      他の位置ではスケールもズレている
    伝搬の距離による拡大は自動的に反映されている
レンズからの距離で拡大される伝搬(表現したい目的の状態)

## Slide 237: 口径食部分の回折パターン

## Slide 238: 口径食部分の回折パターン
絞りを変化させた比較

## Slide 239: 口径食部分の回折パターン
絞りを変化させた比較
  回折縞の物理幅は？

## Slide 240: 絞りを変化させた比較
回折縞の幅は変化しない(前述)
  口径食エッジもおおよそ同じ幅？

## Slide 241: 口径食は有効径の異なるもう1つの絞り

## Slide 242: 口径食は有効径の異なるもう1つの絞り
本来の絞りによるCoC(赤〇)

## Slide 243: 口径食は有効径の異なるもう1つの絞り
本来の絞りによるCoC(赤〇)
口径食による疑似的なCoC(黄〇)

## Slide 244: 口径食は有効径の異なるもう1つの絞り
本来の絞りによるCoC(赤〇)は絞ると縮小
口径食による疑似的なCoC(黄〇)は変化しない

## Slide 245: 口径食は有効径の異なるもう1つの絞り
エッジから見た回折縞の物理幅は (Fe CoC λ)0.5に比例(前述)

## Slide 246: 口径食は有効径の異なるもう1つの絞り
エッジから見た回折縞の物理幅は (Fe CoC λ)0.5に比例(前述)
  本来の絞り有効径は絞りで変化
    実効F値(Fe)とCoC(ボケサイズ)は反比例の関係
    よって回折縞の幅は変化しない(前述)

## Slide 247: 口径食は有効径の異なるもう1つの絞り
エッジから見た回折縞の物理幅は (Fe CoC λ)0.5に比例(前述)
  本来の絞り有効径は絞りで変化
    実効F値(Fe)とCoC(ボケサイズ)は反比例の関係
    よって回折縞の幅は変化しない(前述)
  口径食の有効径は絞っても変化しない
    疑似的な実効F値(Fe)もCoCも変化しない
    よって回折縞の幅も変化しない

## Slide 248: 口径食は有効径の異なるもう1つの絞り
エッジから見た回折縞の物理幅は (Fe CoC λ)0.5に比例(前述)
  本来の絞り有効径は絞りで変化
    実効F値(Fe)とCoC(ボケサイズ)は反比例の関係
    よって回折縞の幅は変化しない(前述)
  口径食の有効径は絞っても変化しない
    疑似的な実効F値(Fe)もCoCも変化しない
    よって回折縞の幅も変化しない
  そもそも口径食がどのような大きさでも
    疑似的な実効F値(Fe)とCoCは反比例の関係
      同じ深度なら (Fe CoC λ)0.5 の(Fe×CoC)は常に定数
    よって回折縞の幅は常に一定
      絞りだけを変えても変化しないことと同じ
Notes: そもそも口径食の疑似的なCoCがどのような大きさであっても、絞りに比例するCoCと逆数であるFeは反比例の関係にあります。
よって、深度が同じボケであれば、回折縞幅 (Fe CoC λ)0.5 の(Fe×CoC)の部分は打ち消しあって常に定数となります。
これは、絞りを変えても同じ深度のボケの回折縞幅が変化しないことと同じ理屈で、口径食や絞りとは無関係に回折縞の幅は常に同じになることを意味しています。

## Slide 249: 回折縞幅は口径食のサイズに関わらず一定
以上から回折縞の物理幅は常に本来の絞りと同じ
  厳密には他の条件でやや異なる？
    実用上は同じとみなしても問題ない程度
  右の写真ではやや異なっている
    画面端付近では口径食の回折縞がやや広い
      おそらくは収差等の影響
    このケースでは画面端付近以外では同じ

## Slide 250: 任意の形状のボケにマッピング

## Slide 251: 任意の形状のボケにマッピング
以上を踏まえて絞り形状に変形しながらマッピング
  光束マップ同様中心からの距離を格納したLUTを利用
V方向: ボケ動径方向
中心からの垂直距離
距離を格納した テクスチャ

## Slide 252: ボケ味と回折パターン適用結果比較
この画像では不規則なノイズも適用(後述)
波動光学を考慮したボケ味
幾何光学のみのボケ味表現

## Slide 253
幾何光学のみ
フォーサーズ相当(f/3.5)

## Slide 254
波動光学も考慮
フォーサーズ相当(f/3.5)
口径食エッジも同じ縞幅

## Slide 255: 絞りによる回折パターンの変化
APS-C相当サイズ
  比較のため上下トリミング(約7mm範囲表示)
    上段：回折あり／下段：回折なし
f/2(Fe2.5)～f/22(Fe28)
  露出は絞りに応じて変化
    絞ると暗くなるがボケの明るさは同じ
絞りを変えても回折縞の幅は変化しないことに注意
  ボケは小さくなる(当然)

## Slide 256
f/2
回折あり
回折なし

## Slide 257
f/2.8
回折あり
回折なし

## Slide 258
f/4
回折あり
回折なし

## Slide 259
f/5.6
回折あり
回折なし

## Slide 260
f/8
回折あり
回折なし

## Slide 261
f/11
回折あり
回折なし

## Slide 262
f/16
回折あり
回折なし

## Slide 263
f/22
回折あり
回折なし

## Slide 264: 回折パターンのパフォーマンス
追加の負荷は少なめでコストパフォーマンスは高い
  回折マップは同一ボケ内では動径方向変化のみで効率的
  光学に基づいたスケールでは回折はかなり細かい
    殆どのケースで下図のような状態
      赤線付近より下側は事実上単色でテクスチャも不要
  Scatterのみを対象にできる(後述)

## Slide 265: 光束と回折は1つのマップにできないか？
光束マップに回折もベイクできれば効率的
  ボケ実行時のテクスチャフェッチが1回で済む
収差と回折は深度方向の性質が異なり独立している
  ズーミングやフォーカシングでも同深度の組み合わせが異なる
  ⇒毎フレームベイクが必要となる
回折パターン特有の情報の偏り
  回折はエッジ部分に詳細な情報が必要だが内側はほぼ単色
    光束マップにはできない最適化とディティール表現が可能(前述)
  光束とまとめてベイクするとこれらの優位性も失われる
⇒1つにまとめない方が効率的なケースが多い

## Slide 266: 玉ねぎボケその他の模様

## Slide 267: 玉ねぎボケその他の模様
玉ねぎボケ(年輪ボケ)
  ボケ内に生じる同心円状の模様
    模様の中心はボケの中心とは一致しない(後述)
  主な原因は非球面レンズの製造時の加工痕
    近年は加工精度の向上により以前ほどは目立たない
    非球面レンズの数により複数可視化されることもある
その他レンズ表面の非均一性やダストによる模様
  周期性やパターンの無い不規則な模様
  水滴や汚れが作る小さな回折模様(⇒)
    今回は取り上げない

## Slide 268: 玉ねぎボケの実装の要件
原因となる非球面レンズの位置によって挙動が変化
  挙動の原理は口径食とまったく同じ [Kawase 2012]
    玉ねぎボケでは同心円模様
      口径食では遮蔽マスク
    絞りより前方か後方かで同心円模様の動きが変化
      絞りより前方にあると後ボケではボケよりゆっくり動く
      絞りより後方にあると後ボケではボケより速く動く
      ※後ボケと前ボケでは反転
    特定のレンズ表面で生じる
      口径食と同じく絞りでは変化しない
  挙動が口径食とほぼ一致するケースもよく見られる

## Slide 269: 玉ねぎボケの模様は絞りでは変化しない

## Slide 270: 玉ねぎボケの模様は絞りでは変化しない

## Slide 271: 玉ねぎボケの模様は絞りでは変化しない

## Slide 272: 玉ねぎボケの実装の要件
動的にさまざまな特性を制御したい
  製品によって模様の特徴が大きく異なるため
    “玉ねぎボケ” “Onion ring bokeh” 等で画像検索してみよう
  よってプロシージャルに生成
    オフラインツールでは写真を貼る実装が多い
複数現れることもあるが…
  多くのケースでは目立つものは1つ
  実装は可能だが実用上は1つでも充分
    右の写真もよく見ると2つある

## Slide 273: 以上を踏まえて玉ねぎボケの実装
基本は周波数の異なるノイズの合成で生成
  合成ノイズは事前生成
  ノイズを同心円状に引き伸ばす
    強く引き伸ばすほど鋭く歪みの無い同心円模様
    玉ねぎボケとしての強さの制御

## Slide 274: 玉ねぎボケの実装
それらしい表現のため依存フェッチを利用
  最初にフラグメント位置のノイズを取得
    U: ノイズの値をスケーリング
      玉ねぎ強度が強い程小さな座標変化に
    V: 玉ねぎ中心からの距離
  UVを使った依存フェッチで2回目のノイズ
    Uが同心円の回転方向
    玉ねぎ強度によって合成
      1回目のノイズとブレンド
改善の余地あり
U: 同心円回転方向
V: 動径(放射)方向

## Slide 275: 玉ねぎボケの実装
それらしい表現のため依存フェッチを利用
  最初にフラグメント位置のノイズを取得
    U: ノイズの値をスケーリング
      玉ねぎ強度が強い程小さな座標変化に
    V: 玉ねぎ中心からの距離
  UVを使った依存フェッチで2回目のノイズ
    Uが同心円の回転方向
    玉ねぎ強度によって合成
      1回目のノイズとブレンド
改善の余地あり
U: 同心円回転方向
V: 動径(放射)方向

## Slide 276: 玉ねぎボケの強度と鋭さの変化
右上は玉ねぎボケの適用なし
下段は左から玉ねぎボケの強度変化
  左端は不規則なノイズのみ
  右端は歪みが一切ない状態(極端な例)

## Slide 277
玉ねぎボケやノイズ無効

## Slide 278
不規則なノイズのみ
判りやすいように少し強調

## Slide 279
ある程度の玉ねぎボケ

## Slide 280
強めの玉ねぎボケ

## Slide 281
強めの玉ねぎボケ 生じる位置をずらしたもの

## Slide 282
強めの玉ねぎボケ 位置のずれと細かな模様

## Slide 283
玉ねぎボケ

## Slide 284
実写比較
リアルタイム

## Slide 285: 絞りによる玉ねぎボケの変化
f/1.4～f/4
  露出は絞りに応じて変化
    絞ると暗くなるがボケの明るさは同じ
絞りを変えても玉ねぎボケの模様は変化しない
  この例では玉ねぎボケと口径食の挙動もほぼ一致
  その他レンズ表面に起因するノイズも同様
  ボケは小さくなる(当然)

## Slide 286
f/1.4

## Slide 287
f/1.7

## Slide 288
f/2

## Slide 289
f/2.4

## Slide 290
f/2.8

## Slide 291
f/3.4

## Slide 292
f/4

## Slide 293: 玉ねぎボケのパフォーマンス
それなりに高負荷
  特にノイズテクスチャの依存フェッチは負荷が高い
    回折と異なりフルに2次元テクスチャフェッチが必要
  玉ねぎボケではなくノイズだけならやや軽い
    しかしエフェクト用途ならフィルムグレインでも代替可能？
限られたシーンでの使用を推奨
  例えばカットシーンなど

## Slide 294: ダスト等による回折模様

## Slide 295: ダスト等による回折模様
レンズ表面に付着した汚れや水滴によって生じる回折
  基本的な挙動は玉ねぎボケや不均一なノイズと同じ
  原則としては前玉レンズ表面に発生
    つまり絞りよりもかなり前方で発生
    挙動に癖のあるケースも
重要性は低い
  今回は取り上げない

## Slide 296: 巨大ボケの表現

## Slide 297: 巨大ボケの表現に関して
近年のDoF実装はレイヤーを少なくする傾向
  フォーカスと前後ボケの3レイヤー程度が主流
  Scatter-as-Gatherアプローチの恩恵？
    少ないレイヤー数でもそれなりに正確に遮蔽を表現できる
巨大なボケの表現には無理が生じる
  サンプリング不足で品質が非常に低くなる
    充分な表現には極めて多くのサンプリングが必要
  遮蔽等の処理に限界がある
    小ボケと巨大ボケを同じレイヤーでまとめて処理するのは難しい

## Slide 298: レイヤー！レイヤー！レイヤー！
シリコンスタジオでは従来より一貫して巨大なボケも重視
  ポートレート撮影
  クローズアップ(マクロ)撮影
多数のレイヤー化で巨大なボケを表現
  非常に多数(最大15枚以上)のレイヤーを使用
    処理対象CoC範囲の限定により効率的にアーティファクトを除去
  巨大なボケには非常に小さな縮小バッファを使用
    ディティールは表現できないが負荷が非常に低い
    ボケのディティールはすべてScatterに任せる戦略

## Slide 299
多層レイヤー実装による
破綻のない巨大ボケ表現

## Slide 300: ディティール表現とパフォーマンス
ディティールはすべてScatterで表現
  回折や玉ねぎボケ等はScatterのみ
    多くのシーンでScatterは極一部のため負荷増は限定的
Scatterの解像度が重要
  Scatterを高解像度化すると劇的に表現力が向上する
  しかし解像度が2倍になるとScatter負荷は16倍
    4倍のソースピクセル数から各々4倍面積で生成されるため

## Slide 301: より効率の良い高解像度化
Scatterの出力解像度のみ疑似的に高解像度化
  Scatterソースは元の解像度のまま増やさない
    2倍の高解像度化が4倍の負荷で可能
      本来ならソースも含めて16倍
    殆どのシーンでScatterは極一部のため負荷増は限定的
  ※品質への影響がある
    離散的なブレ(右図)
      負荷とのトレードオフ
    総合的には許容範囲
      解像度感の向上のメリットが大

## Slide 302: より効率の良い高解像度化
負荷の高いScatterは2x2毎に1つ生成
  [Kawase 2012]
  階層(解像度レベル)毎に負荷の高いボケだけを対象
    その階層で対象とするCoC範囲内で相対的に大きなボケ
      小さなボケは負荷も低くアーティファクトを避けるため対象外に
    特に負荷の高いボケだけを集中的に高速化可能
出力疑似高解像度化との併用
  結果として大きなボケは出力解像度の4x4毎に1つ生成
    真面目にすべて処理した場合と比較して16倍高速

## Slide 303
Scatter無効
ジャギー防止用ブラーあり

## Slide 304
Scatter解像度1/4 2x2ソース毎に1つ生成
ジャギー防止用ブラーあり

## Slide 305
Scatter解像度1/4→1/2
2x2ソース毎に1つ生成
出力のみ2倍解像度(=1/2)

## Slide 306
Scatter解像度1/2→1/1
2x2ソース毎に1つ生成
出力のみ2倍解像度(=1/1)

## Slide 307
Scatter解像度1/4 2x2ソース毎に1つ生成
ジャギー防止用ブラーあり

## Slide 308
Scatter解像度1/2
2x2ソース毎に1つ生成
入出力ともに2倍解像度
1/16パフォーマンス

## Slide 309
Scatter解像度1/4→1/2
2x2ソース毎に1つ生成
出力のみ2倍解像度(=1/2)
1/4パフォーマンス
離散的なブレが生じる

## Slide 310
Scatter解像度1/2
2x2ソース毎に1つ生成
入出力ともに2倍解像度
1/16パフォーマンス

## Slide 311
Scatter解像度1/2
2x2ソース毎に1つ生成
入出力ともに2倍解像度
1/16パフォーマンス

## Slide 312
Scatter解像度1/4→1/2
2x2ソース毎に1つ生成
出力のみ2倍解像度(=1/2)
1/4パフォーマンス
離散的なブレが生じる

## Slide 313: ボケ結果比較

## Slide 314: 実写との比較(従来表現)
幾何光学による従来のボケ味表現
Cited from: https://www.pentaxforums.com/forums/10-pentax-slr-lens-discussion/81530-lens-bokeh-research-help-3.html

## Slide 315: 実写との比較(回折＆ディティール追加)
波動光学とディティール表現の追加
Cited from: https://www.pentaxforums.com/forums/10-pentax-slr-lens-discussion/81530-lens-bokeh-research-help-3.html

## Slide 316
実写比較
リアルタイムエフェクト

## Slide 317
写真との比較
下あるいは左側がリアルタイム描画

## Slide 318
実写における巨大な玉ボケの例 Cited from: “Understanding Bokeh”
https://www.bhphotovideo.com/explora/photography/tips-and-solutions/understanding-bokeh

## Slide 319
リアルタイム表現

## Slide 320
実写 Cited from: “Understanding Bokeh”
https://www.bhphotovideo.com/explora/photography/tips-and-solutions/understanding-bokeh
リアルタイム表現

## Slide 321
リアルタイム表現
実写 Cited from: “Understanding Bokeh”
https://www.bhphotovideo.com/explora/photography/tips-and-solutions/understanding-bokeh

## Slide 322
従来の玉ボケ表現

## Slide 323
新しい玉ボケ表現

## Slide 324
巨大な玉ボケ
従来の表現

## Slide 325
巨大な玉ボケ
新しい表現

## Slide 326
新しい表現
従来の表現

## Slide 327
超巨大な玉ボケの例

## Slide 328: その他の効果と課題

## Slide 329: ボケ味のリアルタイムシミュレーション
幾何光学のボケ味シミュレーション
  球面収差曲線からCSで光束マップをリアルタイム生成
    更新はパラメタ変更時のみ
光束マップ
縦収差図
Notes: ボケ味のシミュレーション自体は10年以上前から可能でしたが、近年のCSの性能によって、リアルタイムでの生成も可能になってきました。

## Slide 330: ボケ味のリアルタイムシミュレーション
状態を確認しながらリアルタイムにカスタマイズ
  収差曲線・光束マップ・ボケ像(焦点内外像)

## Slide 331
球面収差補正不足
(ソフトな後ボケ)
Notes: デフォーカスコントロール(DC)レンズと呼ばれる、球面収差の補正強度の制御によって後ボケ／前ボケのバランスを調整している例です。
この画像は補正不足の状態で、前ボケにハードエッジが、後ボケにソフトエッジが現れています。
一般的には柔らかいボケが高品質とされるため、これは後ボケの品質を優先した設定ということになります。

## Slide 332
球面収差適正補正

## Slide 333
球面収差過剰補正
ハードな後ボケ(バブルボケ)
Notes: 球面収差の過剰補正により、後ボケにハードエッジが現れています。
バブルボケなどと呼ばれる状態です。

## Slide 334
アポクロマート補正レンズ
後ボケにシアンのフリンジ

## Slide 335
色収差を逆方向にカスタマイズ
後ボケにオレンジのフリンジ
Notes: 軸上色収差の波長の相互関係だけを反転させたものです。
現実にはこのような現象は起こりませんが、これにより後ボケ／前ボケの色だけを反転させることが可能になります。

## Slide 336
デフォーカスコントロール 球面収差過剰補正によるバブルボケ

## Slide 337
特殊な絞り(手裏剣ボケ等)
Notes: 絞り羽根のカーブや継ぎ目の形状のカスタマイズ、球面収差と軸上色収差の補正状態の制御により、独特な形状・表情のボケを表現できます。
現在のCSの性能により、これらもすべてリアルタイムにカスタマイズが可能です。

## Slide 338: ボケ味のリアルタイムシミュレーション
レンズを直接シミュレーションも可能
  現在のCS性能なら準リアルタイムで可能
    ただし使いやすさは別問題
Notes: レンズ構成のシミュレーションは、それはそれで特有の制御の難しさがあるため、一概にシミュレーションの方が優れているとは言えませんが、
近年のCSの性能的には、レンズ構成を実際にシミュレーションして収差を表現することも可能です。
品質とレンズの複雑さにも依りますが、おそらく準リアルタイム(インタラクティブレート)程度の速度なら今でも充分可能でしょう。

## Slide 339: アナモルフィックレンズエフェクト
[Kawase 2012, 2015] 表現の高品質化
  特有のボケ表現
    アナモルフィック鏡筒のケラレによる歪な欠け方のボケ
    アナモルフィック非点収差(乱視)
      縦横方向でフォーカス距離にずれが生じる効果
      フォーカス付近でボケが縦線状や横線状になり フォーカス前後で入れ替わる
  アナモルフィックレンズディストーションや倍率色収差
  ※これらの相乗効果で特有の雰囲気が生じる

## Slide 340: Linear Blur by Astigmatism [Kawase 2015]
Horizontal blur at P2
Including cylindrical lenses
Anamorphic lens system
Horizontal Focus P1
Vertical Focus P2
Horizontal or vertical focus generates linear blur
Never focus perfectly
  Circle of least confusion
Compromised Focus P3
Vertical blur at P1
Circle of Least Confusion at P3
Notes: アナモルフィックレンズ特有の非点収差により、この例ではフォーカス付近の前ボケが縦方向に線状に伸び、後ボケは横方向に線状に伸びています。
これらの垂直に交わる線状のボケが、フォーカス前後で入れ替わるように変化します。
フォーカス部分では完全にはフォーカスできずに、少し円形にボケた状態になります。
詳細は SIGGRAPH 2015 Course “Real-time Rendering of Physically Based Optical Effects in Theory and Practice” における
“Subtle Anamorphic Lens Effects” の弊社資料をご参照ください。
https://www.siliconstudio.co.jp/rd/presentations/#siggraph2015

## Slide 341
通常のレンズ

## Slide 342
アナモルフィックレンズ フレアと楕円ボケのみ

## Slide 343
アナモルフィックレンズ その他の相乗効果
Notes: ケラレによる周辺減光が特に目立ちますが、それ以外のさまざまな効果も含めて、アナモルフィックレンズ特有の雰囲気が生じます。

## Slide 344
アナモルフィックレンズ その他の相乗効果
ディストーション 倍率色収差
非点収差
ケラレ
Notes: ケラレによる周辺減光が特に目立ちますが、それ以外のさまざまな効果も含めて、アナモルフィックレンズ特有の雰囲気が生じます。

## Slide 345
アナモルフィックレンズ フレアと楕円ボケのみ

## Slide 346
アナモルフィックレンズ フレアと楕円ボケのみ

## Slide 347
アナモルフィックレンズ その他の相乗効果
ディストーション 倍率色収差
非点収差
ケラレ
Notes: アナモルフィックレンズ特有の非点収差により、この例ではフォーカス付近の前ボケが横方向に線状に伸び、後ボケは縦方向に線状に伸びています。
他にも、ボケが歪な形状にケラレたり、色収差や歪曲収差(ディストーション)が発生しています。
詳細は SIGGRAPH 2015 Course “Real-time Rendering of Physically Based Optical Effects in Theory and Practice” における
“Subtle Anamorphic Lens Effects” の弊社資料をご参照ください。
https://www.siliconstudio.co.jp/rd/presentations/#siggraph2015

## Slide 348: 像面湾曲と非点収差
像面湾曲
  フォーカス面がカーブを描く収差
  実装は容易
    DoF実装時のCoC計算に同心円状のオフセット
非点収差
  像面湾曲の度合いが動径方向と同心円方向で異なる現象
    レトロレンズの「ぐるぐるボケ」の原因
  アナモルフィック非点収差(縦横のずれ)とは方向が異なる
  CoCにフラグメント毎に異なる方向のオフセットが必要
    品質の向上には解像度とサンプル点が多く必要
    現状ではアーティファクト防止のためにパラメタが制限されがち

## Slide 349
非点収差
レトロレンズのぐるぐるボケ
Notes: 非点収差は、主にレトロレンズのぐるぐるボケとして知られている効果です。
この画像では映っていませんが、前ボケは逆に放射状に伸びるボケが生じます。
アナモルフィックレンズの非点収差が縦横方向で生じるのに対し、一般的なザイデル収差としての非点収差は、
放射方向(メリジオナル面)と同心円方向(サジタル面)でフォーカスにずれが生じる現象です。
アナモルフィック非点収差同様、前ボケと後ボケでそれぞれ垂直に交わる線状のボケがフォーカス前後で入れ替わるように変化します。

## Slide 350: 歪曲収差と倍率色収差の制約
歪曲収差(ディストーション)
  (センサー)中心からの距離で倍率が異なる現象
倍率色収差
  歪曲収差の度合い(倍率)が波長毎に異なる現象
  波長で係数が一様にスケールするシンプルな実装が多い
    実際のレンズでは波長毎に係数がより複雑に変化する
      これだけなら係数を変化させるだけで実装は比較的容易
  本来はボケ味に関わる収差とも密接に関係してくる
    ボケ味が変われば倍率色収差にも影響がある
    レンズをシミュレーションしなければ再現は難しい

## Slide 351: 回折パターンの品質
回折パターンが雑な近似関数
  パターンやスケールの正確性に欠ける
    通常扱うスケールでは問題はない
      回折模様は小さくほぼエッジ部分しか見えないため
    フォーカス付近では誤差が大きい

## Slide 352: 波面収差と非等方性シミュレーション
本来はボケ味同様に回折の状態も収差や絞りで変化
これらをリアルタイムで正確に表現するのは非現実的
  絞り形状はもちろん開閉状態でも変化
  それらの伝搬を全スペクトルでシミュレーションして積分
  三次元テクスチャが必要

## Slide 353: 波面収差と非等方性シミュレーション
目的はレンズシミュレータではなくエフェクト
エフェクト用途での落としどころ
  収差は現状通り幾何光学で回折は等方性近似
    等方性により二次元テクスチャによる最適化が可能
    回折パターンはそのものはより高度な近似に
    波動光学(波面収差)による影響をうまく近似できないか？
      回折縞のスケール等に影響があるためそれらしく調整
      ソフトエッジ側とハードエッジ側で回折の強度も調整
    近軸近似ではない球面波の再現？
      回折マップの生成ではなくマッピングの工夫で何とかなりそう
      しかし負荷も大きくなるため本当にその価値があるかは微妙

## Slide 354: 波長積分による制限
波長積分結果はRGBの3波長に丸められている
  積分結果を単波長色で乗算しても単波長光の回折模様は再現できない
    RGB化された積分結果は各チャネルが広い範囲の波長を含むため
  シーンも含めてスペクトラルレンダリングでないと再現できない
上: 単波長シミュレーション(スペクトラルレンダリング相当)
下: 波長積分結果を単波長色で乗算(現状の表現)
低圧ナトリウムランプ(波長589.0nm/589.6nm)での結果の比較

## Slide 355: 波長積分による制限
単波長シミュレーション(左)と波長積分後の乗算(右)
  単波長光源のボケは本来単色の回折模様がかなり内側まで見える

## Slide 356
リアルタイム表現
積分後の乗算のため
あまり内側まで見えず
広範囲の波長色も混在
実写
単波長に近いためリングが多く見える Cited from: “Understanding Bokeh”
https://www.bhphotovideo.com/explora/photography/tips-and-solutions/understanding-bokeh
Notes: 似たような状況を示しているのが、以前に出したこの画像の比較です。
写真(左)の光源はおそらく比較的狭い波長の色のため、リングがより内部まで多く見え、色も単色に見えます。
リアルタイム(右)の方は積分後の乗算のため、リングはあまり内側まで見えず、かつある程度の範囲の波長色が混ざって見えています。

## Slide 357
リアルタイム表現
積分後の乗算のため
あまり内側まで見えず
広範囲の波長色も混在
実写
単波長に近いためリングが多く見える Cited from: “Understanding Bokeh”
https://www.bhphotovideo.com/explora/photography/tips-and-solutions/understanding-bokeh
Notes: 似たような状況を示しているのが、以前に出したこの画像の比較です。
写真(左)の光源はおそらく比較的狭い波長の色のため、リングがより内部まで多く見え、色も単色に見えます。
リアルタイム(右)の方は積分後の乗算のため、リングはあまり内側まで見えず、かつある程度の範囲の波長色が混ざって見えています。

## Slide 358: 波長積分による制限
通常の使い方で問題になることは無い
  特殊なライティング環境のシミュレーション時のみ

## Slide 359: 収差による不完全なフォーカス
不完全なフォーカスを表現できない
  現状のボケ味表現ではフォーカスの甘さを再現していない
    最適化のため近軸近似のCoCをベースにしている
    フォーカス部分は完全なフォーカスになってしまう
現状の実装
近軸近似のCoC
本来の光学的な
CoCの拡がり方

## Slide 360: 収差による不完全なフォーカス
不完全なフォーカスを表現できない
  現状のボケ味表現ではフォーカスの甘さを再現していない
    最適化のため近軸近似のCoCをベースにしている
    フォーカス部分は完全なフォーカスになってしまう
  収差を考慮すると本来CoCは非線形に大きく拡がる
    CoCの小さなフォーカス付近も広範囲のサンプリングが必要
    シミュレーション用途でなければ重要性は低い
本来の光学的な
CoCの拡がり方

## Slide 361: 複雑に相互作用する収差の再現
相互に関係する複雑な収差
  倍率色収差や軸上色収差、非点収差、コマ収差等の関係
    これらの表現まで考慮するならレンズシミュレーションか？
    ある時点でレンズシミュレーションの方が効率的になる
  レンズシミュレータとしてならあらゆる現象の再現が重要
    レンズ構成そのもののシミュレーションなど
  エフェクト用途としては特徴的・魅力的な効果以外は不要
    実写との合成等の用途では目立つ効果は必要

## Slide 362: ディスオクルージョン(Disocclusion)問題
ポストプロセスで付きまとう問題
  前景がボケやブラーで半透明化
  ⇒シーン描画段階では遮蔽されていた背景が可視化
    もともと背景の情報が存在しないため推定するしかない
  ⇒推定の難しいケースでは可視化された背景部分が破綻
鏡やガラス、煙へのボケ表現
  深度やα値を1つしか持たない従来の描画では難しい

## Slide 363: ディスオクルージョン(Disocclusion)問題
ディープコンポジット(Deep Compositing)
  近年のオフラインツールでの根本的な解決手法
  複数の深度やα値の色情報をもつDeep Imageから合成
    Disocclusionの背景は推定するのではなく全てをレンダリング
    複数の深度の色情報を元に正しい合成を行う
      複数のαによって煙、ガラスや鏡へのボケも可能
  原理的にはリアルタイムでも可能
    ただし特にシーン描画の負担が非常に大きい
  ※今回は取り上げないが用途によっては非常に有益な技術

## Slide 364: まとめ
リアルタイム光学エフェクトの深淵へ
Bokeh Deep Dive: ボケ編

## Slide 365: リアルタイム光学エフェクトの深淵(ボケ編)
現状までの歴史と従来のエフェクト品質
実写との隔たりとその具体的な要素
より実写に近いボケ表現の実装手法とその結果
  現時点で充分リアルタイムに可能な手法
現状で実現できる／できない要素とその展望
  必要性(重要性)の高い要素と低い要素
  シミュレーション用途でなければ重要性の低いものも多い
  あるいは特殊な要件でのみ必要とされる要素

## Slide 366: 被写界深度(ボケ)表現の発展
2020年代前半(現在)
  回折／玉ねぎボケ等のディティール表現
  アナモルフィック非点収差の高品質化
  レンズ／収差の限定的なリアルタイムシミュレーション
  簡単な非点収差(ぐるぐるボケ)

## Slide 367: 被写界深度(ボケ)表現の発展
2020年代後半～2030年代以降(将来)
  より高品質な非点収差(ぐるぐるボケ)
  疑似的な波面収差の表現(回折の改善)
  レンズ構成そのもののシミュレーションによる収差の再現
    複雑に相互関係する収差
    倍率色収差／ディストーション／軸上色収差との相関など
  スペクトラルレンダリング？
  コマ収差？
  ディープコンポジット
    奥が透けて見えるような前ボケ
    鏡やガラス、煙へのボケ表現
  And more?

## Slide 368: ？
ご質問は？
masa@siliconstudio.co.jp

## Slide 369: References

## Slide 370: References
[Kawase 2002] Kawase, M. 『DOUBLE-S.T.E.A.L.におけるリアルタイムCG表現技法』 CEDEC 2002, 2002.
[Gotanda et al. 2007] Gotanda, Y., Kawase, M. 『レンダリストのためのカメラ（光学）理論とポストエフェクト』 CEDEC 2007, 2007.
[Kawase 2008] Kawase, M. 『光学に基づいたボケ味の表現』 CEDEC 2008, 2008.
[Gotanda 2009] Gotanda, Y. “STAR OCEAN 4 : Flexible Shader Management and Post-processing” GDC 2009, 2009.
[Kawase 2012] Kawase, M. 『実践！シネマティックレンズエフェクト』 CEDEC 2012, 2012.
[Sousa 2013] Sousa, T. “Graphics Gems from CryENGINE 3” Advances in Real-Time Rendering in Games. SIGGAPH 2013 Course, 2013.
[Jimenez 2014] Jimenez, J. “Next Generation Post Processing in Call of Duty: Advanced Warfare” Advances in Real-Time Rendering in Games. SIGGAPH 2014 Course, 2014.
[Kawase 2015.a] Kawase, M. “Making Your Bokeh Fascinating.” Real-time Rendering of Physically Based Optical Effects in Theory and Practice. SIGGAPH 2015 Course, 2015.
[Kawase 2015.b] Kawase, M. “Subtle Anamorphic Lens Effects.” Real-time Rendering of Physically Based Optical Effects in Theory and Practice. SIGGAPH 2015 Course, 2015.
[Abadie 2018] Abadie, G. “A Life of a Bokeh.” Advances in Real-Time Rendering in Games. SIGGAPH 2018 Course, 2018.
[Kawase 2019] Kawase, M. 『物理ベース？アート指向？～尤もらしさと自由度を両立するレンズフレア表現～』 CEDEC 2019, 2019.